Матяш ІК-92 Вар 1
SUMMARY: ARP FUNCTIONALITY. ARP table updates after ARP-reply
Description: Переконатися в тому, що arp-таблиця оновлюється при отриманні arp-reply
Version: ARP v1

Setup Descriptions:
PC1 --- Wi-fi --- Phone1
PC1 : 192.168.0.32
Phone1 : 192.168.0.26

Precondition(With ER):
1. Clean arp table
arp -d <for IP of Phone1>
ER: verify that value for Phone1 is absent

Steps(With ER)
1. Run Wireshark from PC1 or all packets
2. Run ping from PC1 to Phone1
ER: ping is running
3. Filter Wireshark trafic
ER: see only needed rows
4. Verify that in Wireshark ARP request and ARP reply exist for PC1 and Phone1
5. Verify that ARP table was updated with arp -a command
ER: reply was received and ARP table was updated with Phone1 information